Приложение к приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от ____________ 20___ г. № _______

Порядок изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях

- Общие положения

1. Порядок изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях (далее - медицинские организации) регулирует вопросы изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских  организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения  с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности (далее - Порядок).

2. Основные понятия в настоящем Порядке используются в том же значении, что и в Федеральном законе от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в отношении радиофармацевтических лекарственных препаратов.

3.  Порядок распространяется на:

1) радиофармацевтические лекарственные препараты, изготавливаемые непосредственно в медицинских организациях с использованием радионуклидных генераторов или растворов радионуклидов и наборов реагентов (лиофилизатов), поставляемых организациями-производителями лекарственных средств или организациями оптовой торговли лекарственными средствами в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

2) радиофармацевтические лекарственные препараты, изготавливаемые непосредственно в медицинских организациях с использованием радионуклидов, получаемых на ускорителях, расположенных в медицинских организациях.

4. Порядок не распространяется на радиофармацевтические лекарственные препараты, производимые с целью поставки в другие медицинские организации. Если медицинская организация производит радиофармацевтические лекарственные препараты с целью поставки в другие медицинские организации, на неё распространяются все требования, касающиеся производства лекарственных средств, а поставляемая продукция проходит процедуру государственной регистрации в порядке, установленном  Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

## 5. Изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях должно быть организовано в контролируемых зонах (помещениях), в которых выполняются требования к окружающей среде и радиационной безопасности, с соблюдением требований, установленных следующими нормативными документами:

1) Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (зарегистрированы Минюстом России от 14.08.2009 № 14534);

2) Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (зарегистрированы Минюстом России от 11.08.2010 № 18115);

3) Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников. СанПиН 2.6.1.2368-08» (зарегистрированы Минюстом России от 09.07.2008 № 11955);

4) приказ Минздрава России от 28.01.2002 № 18 «О типовой инструкции по охране труда для персонала отделений лучевой терапии» (зарегистрирован Минюстом России от 09.04.2002 № 3359);

5) приказ Минздрава России от 28.01.2002 № 20 «О типовой инструкции по охране труда для персонала отделений радионуклидной диагностики (зарегистрирован Минюстом России от 17.04.2002 № 3380).

## 6. В медицинских организациях, осуществляющих изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов, должны быть приняты меры по обеспечению соблюдения норм, установленных для работы с радиоактивными материалами, а также асептических условий при изготовлении стерильной продукции.

## II. Требования к изготовлению и обеспечению качества радиофармацевтических препаратов, изготавливаемых непосредственно  в медицинских организациях

### 7. Качество радиофармацевтических лекарственных препаратов обеспечивается контролем со стороны:

а)  руководителя медицинской организации, в которой изготавливаются радиофармацевтические лекарственные препараты;

б) лица, ответственного за качество, назначенного руководителем медицинской организации;

в) группы контроля качества, осуществляющей независимую систематическую проверку материалов, с целью подтверждения соблюдения требований к помещениям, оборудованию, исходным материалам, средствам упаковки и маркировки, ведению документации по изготовлению радиофармацевтических лекарственных препаратов в соответствии с утвержденными процедурами.

8. Медицинская организация, осуществляющая изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов, должна иметь утвержденные руководителем медицинской организации процедуры, в которых подробно и последовательно описан порядок осуществления (выполнения) всех производственных операций, включая:

а) прием, размещение, хранение, описание, идентификацию исходных и упаковочных материалов;

б) поступление, идентификацию, маркировку, обработку, отбор проб, хранение и использование радионуклидных генераторов или растворов радионуклидов и наборов реагентов (лиофилизатов);

в) контроль качества исходных и упаковочных материалов;

г) обслуживание и поверку измерительных приборов и оборудования для контроля окружающей среды;

д) приготовление исходных веществ;

е) ведение записей, отчетов и их хранение;

ж) обслуживание помещений, в которых осуществляется изготовление  радиофармацевтических лекарственных препаратов;

з) ведение записей, связанных с изготовлением и контролем качества изготавливаемых радиофармацевтических лекарственных препаратов;

и) хранение и уничтожение/утилизацию изготавливаемых радиофармацевтических лекарственных препаратов.

### 9. Изготовление и контроль качества радиофармацевтических лекарственных препаратов  выполняются в соответствии с требованиями, установленными в общих фармакопейных статьях и фармакопейных статьях и согласно утвержденным процедурам.

## 10. Требования качества к исходным и упаковочным материалам, должны быть указаны в спецификациях, разработанных медицинской организацией. При выборе и утверждении поставщика следует убедиться в том, что поставляемые им материалы неизменно соответствуют требованиям спецификаций. Исходные и упаковочные материалы и вспомогательные материалы должны приобретаться только у утвержденных поставщиков.

11. Все проводимые операции по изготовлению и контролю качества радиофармацевтических лекарственных препаратов должны быть в письменном виде задокументированы в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку, с целью подтверждения фактического проведения всех необходимых производственных операций, отборов проб, проверок и испытаний качества, а также с целью регистрации любых отклонений в полном объеме. Форма ведения протокола изготовления радиофармацевтического лекарственного препарата приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

12. Соблюдение утвержденных процедур осуществляется в целях обеспечения качества изготавливаемых радиофармацевтических лекарственных препаратов, отклонение от которых должно быть документально оформлено и проанализировано лицом, ответственным за качество изготавливаемых препаратов.

## 13. Следует установить допустимые предельные значения изменений характеристик радиофармацевтических лекарственных препаратов, включая требования к выпуску и сроку хранения (например, радиохимической чистоты, объемной активности, радионуклидной чистоты и удельной активности).

## 14. На все операции, связанные с очисткой, дезактивацией, дезинфекцией (стерилизацией), техническим обслуживанием оборудования должны быть разработаны и утверждены письменные инструкции.

15. Работники организации, изготавливающей радиофармацевтические лекарственные препараты, должны иметь на своих рабочих местах утвержденные процедуры и проходить обучение в случае их пересмотра.

## 16. Документацию, связанную с изготовлением радиофармацевтических лекарственных препаратов следует хранить не менее чем в течение трех лет, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 17. Одновременное изготовление различных радиофармацевтических лекарственных препаратов в одной рабочей зоне (горячей камере, ламинарной зоне или шкафу) не допускается, что вызвано необходимостью снижения до минимума риска перекрестного загрязнения радиоактивными веществами или смешивания исходных материалов.

## 18. Для радиофармацевтических лекарственных препаратов, наполняемых в асептических условиях, следует проводить контроль целостности мембранных фильтров, принимая во внимание необходимость обеспечения радиационной безопасности и сохранения стерильности фильтров.

## 19. Учитывая радиационную активность готового продукта, допускается наносить маркировку на первичную упаковку до начала их изготовления. На стерильные пустые закрытые флаконы может быть нанесена маркировка с частичной информацией до операции наполнения, при этом стерильность не должна быть нарушена и не должно быть помех для визуального контроля наполненных флаконов.

## 20. Учитывая, что радиофармацевтические лекарственные препараты используются в течение короткого периода времени, срок годности препарата должен быть четко указан в часах и минутах на первичной упаковке.

## 21. Изготовление и контроль качества радиофармацевтических лекарственных препаратов в медицинских организациях осуществляется специалистами с высшим и средним химическим, биологическим, химико-технологическим, фармацевтическим, биотехнологическим и медицинским образованием, не имеющими медицинских противопоказаний к работе с источниками  ионизирующего излучения.

22. Персонал, занятый в изготовлении и контроле качества радиофармацевтических лекарственных препаратов, должен пройти подготовку по программе дополнительного профессионального образования в области радиохимии и технологии изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.

23. Штатные нормативы медицинского и другого персонала, занятого в изготовлении и контроле качества радиофармацевтических лекарственных препаратов, устанавливается руководителем медицинской организации в которой осуществляется изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку.