# Определение показателя «Размер частиц» в		ОФС		  суспензиях, эмульсиях, мазях				Вводится впервые

Испытание предназначено для определения размера частиц в грубодисперсных системах: суспензиях, эмульсиях, а также мазях гетерогенного и комбинированного типа, содержащих компоненты в виде твердой дисперсной фазы.

Испытание проводят методом оптической микроскопии  в соответствии с требованиями ОФС «Оптическая микроскопия», методом лазерной дифракции в соответствии с требованиями ОФС «Определение распределения частиц по размеру методом лазерной дифракции света» или в соответствии с методикой, указанной в фармакопейной статье и/или нормативной документации.

Методика определения размера частиц

в суспензиях и глазных мазях.

Пробу, содержащую не менее 10 мкг твердого действующего вещества, вносят в счетную камеру (для суспензий) или осторожно наносят на предметное стекло и просматривают под микроскопом всю площадь образца. Вначале образец просматривают при малом увеличении (например, 50×), отмечая частицы размером более 25 мкм. Затем проводят измерение этих частиц при большем увеличении (например, от 200× до 500×). Количество частиц рассчитывают на 10 мкг твердого действующего вещества.

Требование. В суспензиях не допускается наличие частиц размером более 100 мкм, если не указано иное в фармакопейной статье и/или нормативной документации.

В глазных каплях (суспензионного типа), а также в глазных мазях,  кремах, гелях гетерогенного и комбинированного типов в 10 мкг твердого действующего вещества  может обнаруживаться не более 20 частиц размером более 25 мкм, из них ( не более 2 частиц размером более 50 мкм, не допускается наличие частиц размером более 90 мкм.

Методика определения размера частиц в эмульсиях.

Испытание проводят, если указано в фармакопейной статье и/или нормативной документации. Эмульсии для внутрисосудистого введения  контролируют по показателю «Размер частиц» в соответствии с методикой и нормативными значениями, указанными в фармакопейных статьях и/или нормативной документации.

Требование. Нормативные требования к размеру частиц (размеру капель) указывают в фармакопейной статье и/или нормативной документации. Размер частиц в эмульсиях для внутрисосудистого введения не должен превышать 5 мкм, если не указано иное в фармакопейной статье и/или нормативной документации.

Методика определения размера частиц в мазях.

Испытание проводят методом оптической микроскопии. Если не указано иное в фармакопейной статье и/или нормативной документации, используют микроскоп, снабженный окулярным микрометром для определения размера объектов.

Используют предметные стекла, обработанные с одной стороны следующим образом: посередине стекла алмазом или каким-либо другим абразивным материалом наносят квадрат со стороной около 15 мм и диагоналями. Линии окрашивают с помощью карандаша по стеклу.

Методика. Отбирают пробу мази массой не менее 5 г. Если концентрация действующих веществ в мазях превышает 10 %, то их разбавляют соответствующей основой до содержания около 10 % и перемешивают. При отборе проб следует избегать измельчения частиц.

Из пробы мази берут навеску 0,05 г и помещают на необработанную сторону предметного стекла. Предметное стекло помещают на водяную баню до расплавления основы, прибавляют каплю 0,1 % раствора судана III для жировых, углеводородных и эмульсионных основ типа вода/масло или раствора метиленового синего для гидрофильных и эмульсионных основ типа масло/вода и перемешивают. Пробу накрывают покровным стеклом (24×24 мм), фиксируют его путем слабого надавливания и просматривают в 4 полях зрения сегментов, образованных диагоналями квадрата. Для одного препарата проводят 5 определений средней пробы. В поле зрения микроскопа должны отсутствовать частицы, размер которых превышает нормы, указанные в фармакопейной статье или нормативной документации.

Требование. Размер частиц не должен превышать 100 мкм, если не указано иное в фармакопейной статье и/или нормативной документации.